Коммерческое предложение на зернометатели марки "А":

| Параметры | Ед. изм. | А- 100РМ | А-100М | А- 150РМ | А-150М | А-200М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатый редуктор самохода |  | + | - | + | - | - |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» |  | - | + | - | + | + |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Высота складирования | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
| Дальность полета зерна | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Масса в полной комплектности | кг | 870 | 870 | 950 | 950 | 1050 |
| Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 12,6 | 17,6 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длинна | м | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длинна | м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| ширина | м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| высота | м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 | 29 | 58 | 58 | 29 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Размер скребков транспортеровпитателей | мм | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 |
| Размер скребка транспортера загрузчика |  | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*640 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Катушка триммера |  | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами 2560х500х4 |
| Гарантийный срок эксплуатации | Мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена с НДС, руб. |  | 302 000 | 324 000 | 324 000 | 339 000 | 384 000 |

Оптовым покупателям предоставляется скидка.

100, 150 ------------ производительность т/ч;

Р --------------------- редуктор самохода двухскоростной.

Возможна комплектация любых узлов зернометателя по техническим требованиям заказчика.

Работы, выполняемые зернометателями:

Выгрузка-загрузка зерна со склада;

Погрузка зерна в машины;

Разбрасывание зерна зернометателем на открытых площадках;

Формирование буртов, отдельных ворохов зерна.