ООО «Воронежагротехсервис»

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ - ПОГРУЗЧИК САМОХОДНЫЙ

А-150РМ

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(техническое описание и инструкции по применению)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

- Общие сведения - 								3

- Технические характеристики - 						3

- Устройство и принцип работы - 						5

Электрическая часть	- 						          7

- Правила эксплуатации и регулировки –					8

- Техническое обслуживание –						10

- Возможные неисправности и методы их устранения –		11

- Меры безопасности –								13

- Комплектность –								15

- Транспортирование и хранение –						15

- Гарантии изготовителя –							16

- Отметки о продаже								18

- История «А»									19

Паспорт и руководство по эксплуатации включает в себя назначение и описание изделия, техническую характеристику, сведения о правилах эксплуатации, техническом обслуживании, технике безопасности и другие данные.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Зернометатель - погрузчик самоходный, далее «Погрузчик», предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах.

Погрузчик выполняет следующие технологические операции:

- погрузка зерна с пола склада (тока) в транспортное средство;

- механическое перемещение (перелопачивание, перебуртовка) зерна на открытых площадках и в помещениях;

- сепарация зерна с отделением легких примесей (провеивание на открытых площадках).

1.2. Сокращенное обозначение (марка) – А-150РМ.

1.3. Климатическое исполнение – У, категория изделия – 1 по ГОСТ 15150.

1.4. Погрузчик изготовлен согласно Техническим условиям (ТУ) 4739-001-67603498-2013.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические и эксплуатационные характеристики

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Масса в полной комплектности | кг | 900 |
| Габаритные размеры, не более, а) в рабочем положении: длина ширина высота б) в рабочем положении с триммером, повернутым на 90(: длина ширина высота в) для перевозки грузовым транспортом (со снятым выгрузным лотком триммера и питателями, установленными вертикально): длина ширина высота | мм мм мм мм мм мм мм мм мм | 6750 4800 4300 3250 6200 4300 3200 1850 2300 |
| Установленная мощность | кВт | 13,6 |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) на грунте с твердым покрытием | т/ч | 120-150 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки выброса | м | 25 |
| Максимальная высота полета зерна | м | 8 |
| Обслуживающий персонал, необходимый для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины | чел. | 1 |
| Установленный срок службы (до списания) | лет | 6 |
| Коэффициент готовности, не менее | - | 0,99 |
| Дробление зерна, не более | % | 0,5 |
| Наработка на отказ II группы сложности, не менее | ч | 100 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ |  |  |
| Триммер: ширина ленты транспортера номинальная длина ленты транспортера номинальная толщина ленты транспортера скорость ленты транспортера, не более привод – ремень В 2360 | мм мм мм м/с шт | 400 2500 5 19,7 2 |
| Транспортер загрузочный с питателями: цепь транспортера ТРД-38-4000-2-2-6-6 - длина цепи наклонного транспортера - длина цепи одного питателя ширина скребка, не более высота скребка, не более скорость движения цепи, не более привод – ремень В 1900 | мм мм мм мм м/с шт | 2х5928 4322 260 100 2,2 2 |
| Ходовая часть: колесо – пневмошина типоразмера 175/70/R13 скорость передвижения Погрузчика, не более привод – цепь ПР-19,05-3180, длина | шт мм мм | 4 1066,8 857,25 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| Двигатель триммера Р = 7,5 кВт, n = 1500 мин –1, f = 50 Гц, U = 380 В | шт. | 1 |
| Двигатель скребкового транспортера Р = 5,0 кВт, n = 1000 мин –1, f = 50 Гц, U = 380 В | шт. | 1 |
| Двигатель механизма передвижения Р = 1,1 кВт, n = 1000 мин-1, f = 50 Гц, U = 380 В | шт. | 1 |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Основные узлы и компоненты

3.1.1. Компоновочная схема Погрузчика приведена на рис.1 стр 6 (стандартные изделия, в т.ч., метизы, скрепляющие отдельные модули Погрузчика, а также цепи приводные, цепи транспортеров, ремни и др., здесь и далее условно не показаны). На опорной раме 5  смонтированы основные компоненты: триммер поворотный 7 с выгрузным лотком, установленным под углом 45о; загрузочный короб 4 с расположенным внутри наклонным  скребковым транспортером; к загрузочному коробу 4 в передней (по ходу движения) части смонтированы блок конических редукторов 3 и передняя рама 2; на раме 2 установлены поперечные питатели (скребковые транспортеры) 1 ; на раме 5 установлен блок (пульт) управления 6.

3.1.2. Схема электрооборудования показана на рис.2. Электрооборудование включает три автономных электродвигателя, подключенных к источнику питания параллельно. Питание электродвигателей осуществляется через предохранительные устройства. Каждый из двигателей заземлен. В работе двигателя для привода самохода предусмотрен реверс и изменение частоты вращения (скорости передвижения) с помощью частотного преобразователя.

3.2. Принцип работы

Поперечные горизонтальные питатели 1 рис.1 скребковыми транспортерами подают зерно с периферии бурта к центру. Продольный (центральный) наклонный скребковый транспортер, проходящий внутри загрузочного короба 5, подает зерно в загрузочное окно триммера 7, откуда оно попадает на ленточный транспортер и затем с большой скоростью выбрасывается наружу. Выгрузной лоток  позволяет сузить выходящий зерновой поток и направить его в требуемое место (в транспортное средство или в новый бурт). Для непрерывного забора и подачи зерна Погрузчик перемещают в продольном направлении с помощью механизма самохода.

Дополнительные опции: подъем (при необходимости фиксированный) триммера 7 вверх вниз на угол от 40-50 градусов.

Поворот триммера 7 позволяет распределить зерновой материал по площади с широким углом и радиусом действия.

Подъем питателей 7 позволяет уменьшить габариты для перевозки грузовым транспортом и ширину захвата погрузчика во время работы.

В целях обеспечения безопасности персонала при эксплуатации зерно-метателя на нем установлен наконечник (шарик) - пункт 9 рис1., без которого эксплуатация погрузчика запрещается.

- Подключение зернометателя должен проводить штатный электрик имеющий допуск не ниже 3-ей группы допуска.

- Пульт управления должен быть закрыт. При эксплуатации  недопустимо попадание  влаги пыли и вороха во внутрь пульта и клемных крышек электродвигателей  зернометателя это может привести к сбою в работе электрической части.

- Рекламации в отношении дефектов электродвигателей без предостав-ления их паспортов заводу изготовителю (входят в комплект постав-ки) не принимаются и не рассматриваются.

- Электропитание осуществляется от стационарной трехфазной электросети 380 В, 50Гц., которая должна иметь ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.

- Факты приобретения зернометателя, его последующей перепродажи, технического обслуживания, эксплуатации и т.д. должны быть отра-жены эксплуатирующей организацией на последней странице данного руководства .

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

4.1. Использование Погрузчика допускается при температуре окружающей среды от минус 15°С до плюс 45°С.

4.2. Уклон поверхности тока (зерносклада) должен быть не более 1:200, высота неровностей – не более 1 см.

4.3. В случае переполнения загрузочного патрубка триммера зерном необходимо отключить двигатель привода цепных транспортеров и остановить передвижение Погрузчика или отъехать назад.

4.4. Перед окончанием погрузки зерна в транспортное средство остановите движение погрузчика и выработайте зерно перед питателями для обеспечения последующего запуска Погрузчика.

4.5. Не допускайте попадания посторонних предметов в питатели и скребковые цепи загрузочного транспортера.

4.6. Поворот Погрузчика осуществляйте с помощью рычага (штурвал), соединенного с управляемым колесом.

4.7. При переездах в пределах рабочей площадки следует отключить рабочие органы Погрузчика.

4.8. Регулировки:

- все резьбовые соединения, кроме особо оговоренных, должны быть затянуты в соответствии с нормами, указанными в таблице 2, а в местах, подлежащих стопорению, – надежно законтрены;

- затяжку гаек дисков колес производить равномерно крест-накрест, момент затяжки от 100 до 110 Н м (от 10 до 11 кгс м);

- давление в шинах – 0,2±0,02 мПа (2±0,2 кгс/см2);

- неперпендикулярность питателей к продольной оси Погрузчика должна быть не более 30 мм.

- Не допускается эксплуатация зернометателя с перетянутыми транспортерами питателя и загрузчика. Транспортер питателей в рабочем положении должен иметь провисание не менее 55-60 мм от швеллера питателя.

- непараллельность загрузочных транспортеров продольной оси Погрузчика должна превышать  5мм , т.е натяжная вилка питающего транспортера должна быть  соосна цепи питателя не допускается её перекос относительно швеллера питателя.

- венцы звездочек цепных передач, работающих в одном контуре, должны лежать в одной плоскости.

- натяжение втулочно-роликовых цепей должно обеспечивать плавность работы цепных передач.

- натяжение ленточного транспортера триммера  должно обеспечивать перемещение ленты без видимой пробуксовки и без скольжения в сторону, приэтом необходимо исключить провесание и недостаточное натяжение, которое может привести к отрыву ребер.

- натяжение ремней клиноременных передач должно осуществлять передачу крутящего момента без скольжения и пробуксовки. После регулировки, натяжение ремней должно быть таким, чтобы прогиб ремней посредине силой 30-50 Н (3-5 кгс)  находился в пределах 15-30 мм;

- натяжные устройства собранных и отрегулированных транспортеров питателей должны быть параллельны цепи и питателю, а так же надежно затянуты болтовыми соединениями.

- скребки транспортеров и бесконечная лента триммера не должны касаться боковых стенок кожухов транспортера и триммера; минимальный зазор – 10 мм;

- рабочие органы погрузчика должны проворачиваться без заеданий.

- Перед первым запуском необходимо осмотреть зернометатель на предмет отсутствия видимых повреждений при транспортировке, и убедиться в правильности натяжения ременных и цепных передач после чего необходимо сделать первый холостой запуск длительностью  около 5 мин. Убедившись в правильности работы зернометателя, необходимо после загрузки первых 10-20 тонн зерновой культуры произвести проверку правильности натяжения цепных и ременных передач и после этого приступать к его полной эксплуатации.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 4 – Мероприятия и периодичность технического обслуживания

| Мероприятия | Периодичность | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 1) Очистка Погрузчика от пыли, грязи и остатков зернового материала 2) Визуальное обследование: резьбовые и подвижные соединения; давление в шинах; неперпендикулярность питателей к продольной оси Погрузчика; смещение венцов звездочек относительно плоскости вращения; смещение ленты транспортера триммера относительно плоскости вращения; натяжение втулочно-роликовых цепей; натяжение бесконечной ленты триммера. 3) Регулирование (при необходимости) | 8-12 часов |  |
| Техническое обслуживание – 1 (ТО-1) 1) ЕТО 2) Смазка втулочно-роликовых цепей | 30-40 часов |  |
| Техническое обслуживание – 2 (ТО-2) 1) ТО-1 2) Смазка вращающихся и трущихся поверхностей и подшипников | 120-130 часов |  |
| Техническое обслуживание – 3 (ТО-3) 1) Полное обследование с использованием измерительных и контрольных приборов 3) Замена изношенных узлов, деталей и материалов 4) Регулирование в соответствии с п. настоящего Руководства | 220-250 часов и по окончании сезонных работ |  |

Таблица 5 – Таблица смазки

| Поз. (рис. 3) | Объект смазки | Смазка | Кол-во * Объем, л | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник UCF-206 | Литол-24 ГОСТ 21150 | 5*0,005 | 120 ч |
| 2 | Ось поворота колеса | Литол-24 ГОСТ 21150 | 1*0,01 | 120 ч |
| 3 | Редуктор самохода | Литол-24 ГОСТ 21150 | 4 кг | 220 ч |
| 4 | Редуктор дифференциальный | Литол-24 ГОСТ 21150 | 1*0,2 | 220 ч |
| 5 | Подшипник UCP-206 | Литол-24 ГОСТ 21150 | 4*0,005 | 120 ч |
| 6 | Ось поворота колеса | Литол-24 ГОСТ 21150 | 1*0,01 | 120 ч |
| 7 | Редуктор питателей | Масло ТАП-15В или И 20А | 2*0.6 | 220 ч |

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6 – Возможные неисправности, причины и методы их устранения

| Неисправности | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Остановка двигателя триммера (перегрузка двигателя) | Слишком большая подача зерна в триммер | Уменьшите скорость самохода. |
|  | Неисправность электрической части. Возможно отсутствие фазы | Осмотр штатным электриком. |
|  | Попадание в триммер инородного тела | Извлеките инородное тело. |
|  | Износ подшипников | Замените изношенные подшипники. |
|  | Уменьшилось (забилось) сечение выгрузного лотка | Прочистите выгрузной лоток. |
| Двигатель триммера работает, но зерно из него не выбрасывается либо выбрасывается, но непроизводительно и с малой скоростью | Обрыв ленты транспортера | Замените ленту транспортера. |
|  | Срезана шпонка в шпоночном соединении шкива и вала (двигателя или приводного барабана) | Замените шпонку. |
|  | Слабое натяжение клиноременной передачи либо ремни привода соскочили со шкива | Установите ремни и отрегулируйте натяжение. |
|  | Слабое натяжение ленты транспортера | Отрегулируйте натяжение ленты. |
|  | Уменьшилось (забилось) сечение отверстия в выгрузном лотке | Прочистите выгрузной лоток. |
| Остановка двигателя скребкового транспортера (перегрузка двигателя) | Слишком большая скорость движения самохода | Уменьшите скорость самохода. |
|  | Смещение венцов ведущей и ведомой звездочек транспортера относительно плоскости вращения (скребки касаются стенок короба) | Отрегулируйте положение и натяжение цепи транспортера. |
|  | Попадание в транспортер инородного тела | Извлеките инородное тело. |
|  | Износ подшипников | Замените изношенные подшипники. |
|  | Деформированы скребки | Замените деформированные скребки. |
|  | Износ зубчатых колес и шестерен (заклинивание) конического редуктора | Замените редуктор или отремонтируйте. |
| Остановка двигателя самохода (перегрузка двигателя) | Нет питания | Проверка эл части |
|  | Износ (заклинивание) мотор-редуктора | Заменить или отправить поставщику |
|  | Нет зацепления в муфте отключения мотор-редуктора | Заменить муфту или пружину. |
| Двигатель самохода работает, но Погрузчик не движется | Обрыв цепи привода | Замените либо соедините цепь. |
|  | Неисправность в узле дифференциала | Отрегулируйте положение полуосей |
|  | Кулачковая муфта не передает вращение | Замените изношенные кулачки. Отрегулируйте сжатие пружины. |

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе на Погрузчике допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие устройство и правила эксплуатации Погрузчика.

7.2. Зерносклад (ток) должен быть оборудован средствами пожарной и санитарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, СП 6.13130.2009.

7.3. Питание электрооборудования должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока (f = 50 Гц, U = 380 В) с заземленной нейтралью (ГОСТ 12.1.004-91). Электрощит должен быть оборудован предохранительными устройствами от перегрузок сети.

7.4. Подключать транспортер в электросеть и устранять неисправности электросети и оборудования разрешается специалисту группы допуска не ниже 3.

7.5. В случае возгорания электропроводки, электродвигателей или др. устройств отключите Погрузчик от источника питания и ликвидируйте возгорание средствами пожаротушения (ГОСТ 12.1.004-91, СП 6.13130.2009).

7.6. Запуск и работа Погрузчика допускаются на территории зерносклада свободной от посторонних людей и предметов. Зона безопасности – 1 м от габаритов Погрузчика.  При эксплуатации необходимо удалить посторонних лиц. Особую бдительность при эксплуатации Погрузчика надлежит уделить при нахождении вблизи подвижных его элементов ( цепей, шестерен, ремней и т.д.).

7.7. Во время работы оператор должен находиться в непосредственной близости к пульту управления.

7.8. При работе Погрузчика обращайте особое внимание на положение и состояние питающего кабеля, который должен всегда находиться вне зоны рабочих органов Погрузчика и колес, без каких-либо повреждений изоляции.

7.9. Внутрицеховые переезды Погрузчика в пределах зерносклада (тока) допускаются только в транспортном положении (с поднятыми питателями) и выключенными двигателями цепных транспортеров и триммера.

7.10. Техническое обслуживание (см. табл. 4.) должно выполняться толь-ко во время полной остановки работы Погрузчика и отключения его от сети электропитания.

7.11. В процессе работы не оставляйте Погрузчик без присмотра. Обращайте особое внимание на питающий кабель.

7.12. По окончании работы  погрузчик должен быть отключен от электросети.

7.13. Погрузку-разгрузку Погрузчика во время перевозок на большие расстояния производить краном, строповку выполнять за обозначенные на Погрузчике места зачаливания, согласно схеме строповки.

7.14. Запрещается:

- эксплуатировать неисправный и не прошедший регламентного техни-ческого обслуживания Погрузчик, не соответствующий требованиям ТУ и разд. 4, 5 и 6 настоящего Руководства;;

- вносить исправления в конструкцию (модернизировать) Погрузчик без согласования с производителем;

- работать со снятыми защитными ограждениями, ременных передач (окрашенных в желтый цвет), без защитных очков и респиратора.

- производить основные работы (погрузка зерна, перелопачивание, перебуртовка и др.) на транспортной скорости;

- работать с кабелем, имеющим повреждения, а также с ненадлежащей изоляцией в местах соединения кабеля и питающих (потребляющих) электросистем, с незатянутыми клеммами, с открытыми крышками соединительных клемных коробок и с открытой дверцей пульта управления.

- не допускать механические нагрузки (растяжение, сжатие, перегибы и т.п.) на питающий кабель; работать во время грозы.

- Работать и обслуживать персоналу в неудобной и развевающейся одежде ( способной попасть во вращающиеся  механизмы и нанести вред ) и в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения любой степени.

- запускать погрузчик в работу, без контроля персонал и  разрешения ответственного электри-ка.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

8.1. Погрузчик отгружается заводом-изготовителем в собранном виде без упаковки со снятыми составными частями, перечисленными в таблице 7, согласно комплектовочной ведомости, в комплекте с запчастями, принадлежностями и эксплуатационной документацией. Количество перевозимых мест – по согласованию с заказчиком.

Таблица 7 – Комплектность поставки

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Номер места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-100.00 100-07.04.00 100-01,12 100-07.04.03.00 100-09.00 100-07.04.11 | Погрузчик в частично разобранном виде. Сняты и прикреплены к Погрузчику: - Лоток выгрузной (L = 3200мм) и носок к выгрузной трубе Кожух - Отражатель - Лебедка - Шарик поз. № 7 - Пружина - Трос диам. 3 мм - Цепь 8 мм - Талреп СО 12 - Карабин пожарный | 1 1 1 1 1 1 1 3 4 м 10 звен. 1 3 | № 1 № 2 № 3 | Длина может колебаться по согласованию с заказчиком |
|  | Кабель КГ3*4+1*2,5 | 30м | №3 |  |
|  | Вилка 380V 32А IP44 Розетка 380V 32A IP 44-54 | 1+1 | №3 |  |
|  | Паспорта на электродвигатели, моторредуктор. | 1+1+1 |  |  |
|  | Каталог | 1 |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортирование Погрузчика может выполняться железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным и морским видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта, а также соответствовать следующим документам:

- «Общие   правила   перевозки   грузов   автотранспортом»,   утвержденные   Министерством автомобильного транспорта РСФСР 30.07.1977г.;

- Правила перевозки грузов. - М.: Транспорт, 1977;

- Технические условия погрузки и крепления грузов. - М.: Транспорт, 1990.

9.2. Строповку производить согласно нанесенным на Погрузчике знакам и схеме строповки. Конструкция грузозахватного приспособления (траверса) должна исключать деформацию Погрузчика и его составных частей.

9.3. Длительное хранение Погрузчика на торговых базах и в межсезонье должно осуществляться согласно ГОСТ 7751.

9.4. Условия хранения и транспортирования по группе 9 ГОСТ 15150.

9.5. При транспортировке по зернотоку необходимо отключать привод редуктора от дифференциала. Для этого необходимо потянуть рукоятку муф-ты на себя и провернуть до положения разомкнуто.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок эксплуатации Погрузчика – 12 месяцев со дня продажи потребителю при соблюдении условий и правил его эксплуатации, транспортирования и хранения согласно Р.Э.- А 100.

10.1.1 Рекламации (претензии) в части  гарантийных обязательств не принимаются и не рассматриваются при отсутствии паспортов на электродвигатели, частотный преобразователь и не заполненной странице с пунктом «ИСТОРИЯ «А»».

10.2.  Удовлетворение претензий по качеству продукции производится  при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установлен настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Ручка переключения скоростеей в данный момент стоит на рабочем ходу.

2. Паразитная шестерня между двумя ведомыми- это нейтральная передача.

3. Паразитная шестерня на второй ведомой шестерне это передача для транспортировки зернометателя .

Устройство:

1. Редуктор состоит из блок шестерен     Z50*Z17*25*М-3   5штук.

2. Шестерня  Z50*d25*М-3   1шт.

3. Металлокерамические втулки КМХ 102Б  5шт.

4. Подшипник UCF 205  4 шт.

5. Паразитная шестерня Z17*25*М-3  1 шт.

При транспортировке по зернотоку  отключать привод редуктора от дифференциала. Для этого необходимо потянуть рукоятку муфты на себя и провернуть до положения разомкнуто.

Внимание!!!

При транспортировке погрузчика по зернохранилищу обязательно рассоединяйте муфту включения мотор-редуктора.

ЭДВ Загрузчик _______________________________________

ЭДВ триммер_________________________________________

Мотор / Редуктор______________________________________

История «А»

Модель зернометателя __________________________________

Дата продажи __________________________________

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1:

Наименование ________________________________________

Основание приобретения _______________________________

ФИО Штатного электрика

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ФИО ответственного за эксплуатацию

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 2:

Наименование ________________________________________

Основание приобретения _______________________________

ФИО Штатного электрика

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ФИО ответственного за эксплуатацию

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Примечания

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Рис. 1 – Погрузчик А-150РМ:

а) общий вид, б) основные компоненты

Рис. 2 – Электрооборудование:

а) схема электрическая принципиальная,

б) пульт управления

а)

б)

Рис. 3 – Схема смазки

Рис. 4 – Механизм хода